## Slide 1: Tápegységek

## Slide 2: Tápegységek
A tápegységek (power supply unit PSU) az elektromos hálózatból felvett váltakozó áramot (alternating current, AC) alakítja át egyenárammá (direct current, DC) különböző az eszközök által igényelt - feszültségszinteken.
A tápegység olyan készülék, amely az elektromos hálózat energiáját a rácsatlakoztatni kívánt eszköz által megkívánt jellegűre alakítja.

## Slide 3: Tápegységek működési elve
Kapcsoló üzemű tápegység (switching-mode power supply, SMPS)
  a kívánt feszültség, áram előállításához és annak állandó és megkívánt értéken tartásához nagyfrekvenciájú kapcsolójelet használ a szabályzás vagy vezérlés során.
  zavarhatják a híradástechnikai berendezéseket.
A: egyenirányító diódahíd
B: bemeneti puffer kondenzátorok
C: transzformátor
D: kimeneti szűrő tekercs
E: kimeneti szűrő kondenzátorok

## Slide 4: Tápegység kiválasztása
A számítógépbe beépített alkatrészek előzetes fogyasztásbecslése alapján meg tudjuk határolni milyen kapacitású tápegység szükséges a megfelelően stabil, ugyanakkor gazdaságos energiaellátás megvalósítására.
.
Alaplap jellemző érték lehet a 40-100 W.
Processzor: a műszaki adatok között található maximális értéket vegyük figyelembe (pl.: Intel E7600 processzor esetén 120 W).
Videokártya: igen széles teljesítménytartomány, előfordul, hogy külön tápegységet is igényelhet (4 tűs csatlakozó). Jellemző 30-100 W
A hang-, tuner- és más csatolókártyák teljesítményigénye jelentősen szerényebb, 10-15 W.
Háttértárak: mind az optikai meghajtók, mind a merevlemezes háttértárak teljesítményét 15 W/darab értékkel érdemes becsülni.A
Az USB-n szolgáltatott áram szabvány szerint kimenetenként maximum 1000 mA. Ez nyolc USB csatlakozó esetén már jelentős, 40 W teljesítményt jelent
Javasolt kellő teljesítménytartalék képzése, ez legalább 20%
A meghibásodások gyakori oka a tartós túlterhelés, az e miatti melegedés.

## Slide 5: Tápegység teljesítménye
80 Plus hatásfokok 20%-os terhelés 50%-os terhelés 100%-os terhelés
Standard 80% 80% 80%
Bronz 82% 85% 82%
Ezüst 85% 88% 85%
Arany 87% 90% 87%
Platina 90% 92% 89%
Titanium 94% 96% 91%
A táp által leadott teljesítmény számítógépünk felvett teljesítményét jelenti, ennyit fogyaszt ténylegesen.
A táp felvett és leadott teljesítménye között különbség van, hányadosuk a táp hatásfokát jelenti:
leadott/felvett teljesítmény.
Mit jelent a konnektoros mérővel mért fogyasztás?
Lényegében azt, hogy a számítógép annyiba kerül nekünk amennyit megmérünk.
Ezt nevezzük felvett teljesítménynek!
115 voltos (amerikai) hálózaton mérték, ez annyit jelent, hogy nálunk a 80 Plusnál leírthoz képest valamivel jobb hatásfokkal működnek a tápok

## Slide 6: Tápegység teljesítménye
2013-as adatok
  Felső középkategóriás konfiguráció nyugalomban 240 W igényel.
  Tuningos processzorral és három GPU-val ellátott rendszer teljes terhelésen 420 W igényel.
  Emellett az átlagos PC-k üresjárati fogyasztása 60 W

## Slide 7: ATX tápegység
Az ATX két fontos pontja
  a 3.3 V kimeneti feszültség, mely a 3.3 V PCI bővítő kártyák és az új processzor technológiák használatát biztosítja,
  a soft-power csatlakozó, mely az új operációs rendszerek segítségével lehetővé teszi a rendszer szoftveres lekapcsolását

## Slide 8: ATX táp méret adatai

## Slide 9: ATX csatlakozás
20 érintkezős (pin) csatlakozó (P1)
20 érintkezős (pin) csatlakozó kiosztása

## Slide 10: ATX csatlakozás
A 4 tűs P6 jelű csatlakozó a Pentium 4 és a Pentium 4 alapú Celeron processzorok kiegészítő tápellátását teszi lehetővé

## Slide 11: ATX csatlakozás
24 tűs csatlakozó
24 tűs csatlakozó kiosztása

## Slide 12: ATX vezérlőjelek magyarázata
PWR_OK(kimenet) jelzi, hogy a +5V és a +3.3V kimenetek elérték bekapcsolás után a szükséges értéküket
5VSB(kimenet) nyugalmi (standby) állapot tápfeszültsége olyan áramkörök számára, amelyek nyugalmi állapotban is vesznek fel áramot
PS_ON(bemenet) 0 aktív jel, mely bekapcsolja az összes kimeneti feszültséget a tápegységen. Ha a jel magas, vagy nyitott állapotban van, a tápegység nem ad ki feszültséget.
A VSB (standby voltage) a nyugalmi állapot tápfeszültsége azon áramkörök számára, melyek nyugalmi állapotban is vesznek fel áramot. Ez az ATX szabvány szerint minimum 10 mA, de a későbbiekben ez akár a 720 mA értékig is emelkedhetett: a hálózaton keresztüli ébresztés (angolul wake on LAN) igényel ekkora ára

## Slide 13: Háttértárak csatlakoztatása
A párhuzamos ATA eszközök a köznyelvben „molex”-nek (P4) nevezett csatlakozót alkalmazzák.
  E négytűs csatlakozó + 5 és +12 V-ot szolgáltat.

## Slide 14: Háttértárak csatlakozása
P4 kisebb méretű és terhelhetőségű változata (P6) (a flopik csatlakoztatására néhol még fellehető):

## Slide 15: Háttértárak csatlakozása
A soros ATA (SATA) csatlakozású eszközök által alkalmazott csatlakozó kialakításának geometriája biztosítja a helyes illesztést
P4-hez gyártott átalakító

## Slide 16: BTX
2003-ban a BTX (angolul Balanced Technology Extended) ház.
Az informatikában a BTX (Balanced Technology eXtended) egy a PC-s alaplapok felépítésére vonatkozó szabvány.