## Slide 1: CPU
Central Processing Unit – központi feldolgozóegység

## Slide 2: CPU feladata
Az összes CPU alapvető feladata a tárolt műveletek sorainak (programok) végrehajtása.
  A program számok sorozata, melyeket a memóriában tárolunk.
  bináris műveletek feldolgozása
  A processzorok programozásához gépi kódokat használnak.
    A gépi kód olyan program, ami a processzor által közvetlenül megértett utasításokból áll.

## Slide 3: Neumann ciklus
A négy alapvető utasítás, amit a CPU alkalmaz:
  betöltés az operatív memóriából,
  értelmezés,
  végrehajtás és visszaírás az operatív memóriába.
Az éppen végrehajtandó programutasítás helyét a memóriában a programszámláló (program counter - PC) mutatja, mely az utasítások végrehajtása után növekszik, és amit az ugrások meg is változtathatnak.

## Slide 4: CPU működése
A gép a programot és annak adatait egy külső adattároló eszközről tölti be, leggyakrabban merevlemezről.
Ezután a program és az adatok a központi memóriába kerülnek
Ezután a program végrehajtása megindul, és a gép egyenként sorban végrehajtja a gépi kódú utasításokat, adatokat változtat, majd az ugró utasítások hatására a végrehajtást a memória más pontján folytatja.

## Slide 5: CPU logikai felépítése
ALU (Arithmetic and Logical Unit – Aritmetikai és Logikai Egység).
  A processzor alapvető alkotórésze, ami alapvető matematikai és logikai műveleteket hajt végre.
CU (Control Unit - vezérlőegység).
  Szervezi, ütemezi a processzor egész munkáját.
Regiszter (Register)
  A regiszter a processzorba beépített nagyon gyors elérésű, kis méretű memória.
  MMU: memóriakezelő egység
  memória frissítését/ellenőrzését végzi

## Slide 6: Cache
A cache a processzorba, vagy a processzor környezetébe integrált memória, ami a viszonylag lassú rendszermemóriaelérést hivatott kiváltani azoknak a programrészeknek és adatoknak előzetes beolvasásával, amikre a végrehajtásnak közvetlenül szüksége lehet.
A mai PC processzorok általában 3 gyorsítótárat használnak,
  Az L1 magban van
  az L2 gyorsítótárat a RAMba van integrálva
  Az L3 gyorsítótár a leglassabb és legnagyobb réteg, amelyet az összes mag használ.
Külső gyorsítótár IC-k egy 486-os PC alaplapon.

## Slide 7: RISC - CISC
A RISC: (angolul Reduced Instruction set Computer) típusú processzorok célfeladatokra optimalizáltak és gyorsak.
Az 1980-as évek elején új koncepció jelent meg a processzortervezők kollektív tudatában, melynek előfutárának a University of Berkeley-n fejlesztett RISC I, majd a RISC II processzorok tekinthetőek. A koncepció egyszerű:
A bonyolult, lassú utasítások mellőzése és a címzési módok egyszerűsítése miatt a korábbinál jóval egyszerűbb felépítésű chipeket tudtak tervezni.
A CISC: (angolul Complete Instruction set Computer) olyan cpu-kat jelent, melyek utasításkészlete jóval több, bonyolultabb utasítást tartalmaz, mint a RISC processzorok utasításkészlete. A CISC processzorok utasításai általában több elemi műveletet végeznek egyszerre, így a gépi kódú programjaik rövidebbek, jobban átláthatóak egy ember számára (ami nem feltétlenül jelent előnyt, mivel a gépi kódú programok nagy részét manapság fordítóprogramok állítják elő).
  A CISC processzorokra példa a mikroszámítógépek köréből a Pentium és a vele kompatibilis processzorcsalád.

## Slide 8: Regiszter méret
A regiszter rendkívül gyors, de kisméretű átmeneti adattárolást lehetővé tevő tároló a processzor belsejében.
  Mérete befolyásolja, hogy egy-egy műveletnél milyen nagy számmal tudunk műveletet végezni. Ezt a processzor által használt szóhossznak is nevezzük.
  Jelenlegi tipikus értékei: 32, 64 bit.

## Slide 9: Mit jelent a CPU tunningolása?
A processzor tuningolása frekvenciájának növelése, esetleg csökkentése. A frekvencia megegyezik az alap órajel (BCLK) és a processzor szorzó összegével. A BCLK (az angol Base Clock rövidítése) az oszcillátor által az alaplapon generált frekvencia, amely a processzoron kívül, más frekvenciákat is befolyásol, például a memória órajelét, jellemzően 100 MHz-re van állítva. A processzor frekvenciája a legtöbb esetben módosítható. Vagy a BCLK változtatásával, amely a gyakori instabilitás miatt nem ajánlott, és az alaplapok többsége nem is támogatja, vagy a már említett szorzó értékének módosításával.
Intel és az AMD asztali processzorait két részre lehet osztani:
szorzózáras és
szorzózár nélküli processzorokra.
A zárolt szorzó azt jelenti, hogy a gyártó nem engedélyezi az értékek módosítását, és a technológia jellege miatt ezt utólag nem is lehet feloldani.
Ha azonban szorzózár nélküli processzort vásárolunk, a megfelelő alaplappal, vagyis chipkészlettel kombinálva lehetőségünk nyílik megváltoztatni az értékeket, vagyis a processzor frekvenciáját.
Ha ilyen módosításokat teszünk, akkor „tuningolásról” beszélünk.

## Slide 10: Órajel
A processzor munkavégzési üteme, az órajel
  Megmutatja, hogy egységnyi idő alatt hány művelet hajtható végre.
  E jellemző értéket az órajel-sokszorozó technológiákkal tovább tudjuk növelni.
  A jelenlegi tipikus órajel frekvencia 2-3 GHz.
Az órajel-frekvencia lényegének megértéséhez repüljünk vissza az időben, s képzeljük magunkat
egy római (vagy pun, tetszés szerint) hadigálya evezője mögé. Ha az evezősök össze vissza húznák a lapátokat, akkor a gálya nem haladna valami gyorsan. Ha valaki ütemesen
dobol, vagyis megadja, hogy mikor kell húzni az evezőt, a hajó nagyobb sebességet érhet
el. Nem nehéz elképzelni, hogy gyorsabb dobolás (esetünkben egy szűk határon belül)
növeli a hajó sebességét.

## Slide 11: Órajel
+ ·
8 lépés az mennyi idő?
  1 Hz-es órajel: 8 s
  2 Hz-es órajel: 4 s
  2 GHz-es órajel: 4 ns
+ ·
Az órajel gyakoriságához kapcsolódó
mértékegység a MIPS (Million Instruction Per Second), azaz millió utasítás másodpercenként, mely szintén a processzor teljesítményét írja le.
Frekvencia ciklus

## Slide 12
CPU fejlődése
Az Intel processzorok fejlődése, tranzisztor tartalom millió processzorban kifejezve. Az Intel4004 processzor még csak 2300 tranzisztort tartalmazott, a Pentium II 7,5 milliót, a Pentium IV több mint 40 milliót.

## Slide 13: Tranzisztorok száma
A processzorlapkára integrált tranzisztorok száma is befolyásolja a számítási teljesítményt
  Jelenlegi tipikus értéke 200–2000 millió tranzisztor között helyezkedik el a munkaállomás és a szerver kategóriában.
Kétévente kb. duplázódik az egy lapkán megvalósítható tranzisztorok száma .
Moore-törvénynek nevezzük azt a tapasztalati megfigyelést a technológiai fejlődésben, mely szerint az integrált áramkörök összetettsége körülbelül 18 hónaponként megduplázódik.

## Slide 14: Számítási sebesség
Számítási sebesség befolyásolható még
  az adattovábbítási,
  párhuzamos feldolgozási
  és egyéb sebességnövelő technológiák Minél kevesebb idő alatt minél több számítást!
Növekvő tranzisztorszámok nem hoznak egyre növekvő teljesítményt, a többlet tranzisztorokat a többmagos processzorok építésére lehet használni.

## Slide 15
Mi a processzormag?
A magokról tiszta lelkiismerettel elmondható, hogy ezek különálló számítási egységek. Egy többmagos processzor lényegében több darab egymagos processzor egybe integrálva. Mivel a magok függetlenek egymástól, lehetővé teszik, hogy a processzor egyszerre több különböző utasításon dolgozzon, több programot kezeljen egyszerre. Ez kulcsfontosságú a hatékony multitasking esetében. Napjainkban egyre több alkalmazás és játék képes kihasználni a több mag adta előnyöket.
Az operációs rendszer szempontjából az utasítások párhuzamosan kezelt szálakra osztódnak
Ma már a processzorok többsége olyan technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy fizikai mag két szálat dolgozzon fel. Emiatt ezeket a processzor szálakat szokták virtuális vagy logikai magoknak is nevezni.

## Slide 16: Többmagos processorok
+ ·
+ ·
+ ·
+ ·
+ ·
+ ·
+ ·
Egy négyszálas kétmagos processzor nem egyenértékű egy négymagos processzorral!

## Slide 17: Jobb egy többmagos processzor mint egy egymagos?
+ ·
Párhuzamos rész
Szekvenciális rész
+ ·
80%
20%
4 lépés
4 lépés
2 lépés
  Csak nagyon párhuzamos programok esetében.

## Slide 18
CPU gyártók

## Slide 19: CPU tokozás
Tokozáson a processzor külső burkát, érintkezőinek kialakítását értjük.
  Három elterjedt fajtája van:
    LGA-tokozás: a tűsor az alaplapon helyezkedik el, míg a processzoron csak úgynevezett érintőpadok találhatóak.

## Slide 20
PGA-tokozás a csatlakozók a négyzet alakú tok alján helyezkednek el. Ezen belül is lehet:
  CPGA, azaz kerámiatok, vagy
  PPGA műanyag tok.
SECC-tokozás a tok inkább egy kazettára hasonlít, az érintkezők (tűk) az alján vannak.

## Slide 21: CPU tokozás

## Slide 22: Processzor hűtés
A mai processzorok olyan magas frekvencián dolgoznak, hogy egyszerűen elolvadnának az elektromos áram hőhatása miatt, ezért ezt kell hűtőrendszerrel orvosolni.
Több fajtája létezik:
  Léghűtéses
    Aktív hűtés A processzorra egy hűtőbordát szerelnek, ami elvonja a hőt, erre pedig egy hűtő-ventilátort, ami hűti a hűtőbordát.
    Passzív hűtés Ha nincs ventilátor a rendszerben
    A hűtőborda és a processzor közé szinte mindig hűtőpasztát tesznek, a jobb hőátadás érdekében. Ez általában alumínium hűtőpaszta.
Aktív hűtés
Passzív hűtés

## Slide 23
Vízhűtéses:
Csövekben vizet cirkuláltatnak, és ezt kötik rá a hűteni kívánt alkatrészre. Teljesen halk, emellett igen hatékony, ám kiépítése bonyolult és drága.